Znak sprawy ZP.1.06.2017

Na podstawie „Regulaminu Udzielania Zamówień Sektorowych na dostawy, usługi i roboty budowlane przez Zakład Energetyki Cieplnej, Wodociagów i Kanalizacji w Choroszczy Sp. z o.o.”, Zakład Energetyki Cieplnej, Wodociągów i Kanalizacji w Choroszczy Spółka z o.o. zaprasza do udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie:

PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

o wartości zamówienia przekraczającej wyrażoną w złotych równowartość kwoty 30.000 euro i niższej od wyrażonej w złotych równowartości kwot euro dla dostaw lub usług oraz kwot euro dla robót budowlanych określonych w aktualnym rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów w sprawie kwot wartości zamówień oraz konkursów, od których jest uzależniony obowiązek przekazywania ogłoszeń Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej

Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej wraz z przyłączami do granicy pasa drogowego w ul. Sarosieka i Alei Niepodległości w Choroszczy .

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

(SIWZ)

# ZAMAWIAJĄCY:

### Nazwa: Zakład Energetyki Cieplnej, Wodociągów i Kanalizacji w Choroszczy Spółka z o.o.

### Adres: 16-070 CHOROSZCZ, ul. H. Sienkiewicza 25a

tel.: 85 719 11 08; fax: 85 719 11 08
REGON: 050350184;  NIP: 542-10-21-522;

e-mail: kontakt@zec-choroszcz.pl strona: www.zec-choroszcz.pl

zwana dalej ZAMAWIAJĄCYM, zaprasza do udziału w postępowaniu o udzielnie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie  pn.:

„Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej wraz z przyłączami do granicy pasa drogowego w ul. Sarosieka i Alei Niepodległosci w Choroszczy ”.

1.1	Tryb udzielenia zamówienia

- Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na robotę budowlaną w oparciu o „Regulamin Udzielania Zamówień Sektorowych na dostawy, usługi i roboty budowlane przez Zakład Energetyki Cieplnej, Wodociagów i Kanalizacji w Choroszczy Sp. z o.o.” zwanym dalej Regulaminem.

Regulamin dostepny na stronie internetowej:

http://www.zec-choroszcz.pl/wp-content/uploads/2016/04/Regulamin_zamowien.pdf

- Podstawa prawna udzielenia zamówienia publicznego: art. 13 Regulaminu

- Podstawa prawna opracowania specyfikacji:

- „Regulamin Udzielania Zamówień Sektorowych na dostawy, usługi i roboty budowlane przez Zakład Energetyki Cieplnej, Wodociagów i Kanalizacji w Choroszczy Sp. z o. o.”

- Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. z 2014 r. poz. 121 ze zm.).

- Miejsce publikacji ogłoszenia o przetargu:

- Strona internetowa Zamawiającego - www.zec-choroszcz.pl

- Miejsce publicznie dostępne w siedzibie Zamawiającego – tablica ogłoszeń

- OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

2.1 Przedmiot zamówienia obejmuje budowę kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w ul. Sarosieka  i Alei Niepodległości w Choroszczy, a w szczególności wykonanie:

- Kanalizacji sanitarnej z rur PVC SN8 SDR 34  Ø200, L=223,1 m i Ø160, L= 31,8m, liczba przyłączy 7 szt.;

- Sieć wodociągowa z rur 160 PE 100RC, L=244 mb i 32PE, L= 35,7mb, liczba przyłączy 4 szt.

Przedmiot zamówienia sklasyfikowany jest we Wspólnym Słowniku Zamówień

Kod CPV

45.23.13.00 – 8 roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków

45.23.11.10 – 9 – roboty budowlane w zakresie kładzenia rurociągów

2.2  Szczegółowy zakres robót zawierają dokumentacja projektowa oraz przedmiar robót Załącznik  8  do SIWZ.

2.3 Roboty mają być wykonane zgodnie z STWiOR /Załączniki nr 9 do SIWZ/.

2.4 Ogólne wytyczne wykonawstwa i odbioru.

Zakres rzeczowy prac objętych niniejszym opracowaniem będą wykonywane i odbierane zgodnie ze Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót oraz z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlano-Montażowych Tom I, część 1-4 (budownictwo ogólne) i Tom II (instalacje sanitarne i przemysłowe).

2.5 Na propozycję wbudowania przez Wykonawcę urządzeń i materiałów Zamawiający żąda przedstawienia:

- deklaracji zgodności producenta/aprobaty technicznej/ deklaracji właściwości użytkowych,

- karty katalogowej producenta, zawierającej wszystkie parametry techniczno-eksploatacyjne wraz z charakterystyką pracy urządzeń ujętych w dokumentacji projektowej,

- atestów PZH.

2.6 Zamawiający udzieli Wykonawcy stosownych pełnomocnictw, gdy udzielenie pełnomocnictwa będzie niezbędne do realizacji zamówienia.

2.7 Wykonawca zobowiązany jest do :

-  opracowania dokummentacji powykonawczej;

- uzyskanie decyzji zezwalającej na prowadzenie robót w pasie drogowym oraz pokrycie kosztów związanych z zajęciem ww. pasa;

- przedstawienia Zamawiającemu do uzgodnienia harmonogramu rzeczowo – finansowego robót;

-  opracowania planu BIOZ zgodnie z obowiązjuącymi w tym zakresie przepisami prawa;

- organizacji zaplecza budowy we własnym zakresie i na własny koszt;

- przedłożenia Zamawiającemu, przed zgłoszeniem gotowości do odbioru końcowego robót dokmentów /protokół, notatka, oświadczenie/ potwierdzonych przez właściela/ właścicieli lub zarządców gruntów, na których realizowano przedmiot zamówiena o doprowadzeniu terenu budowy do stanu pierwotnego;

- wykonania inspekcji telewizyjnej powykonawczej wybudowanej kanalizacji sanitarnej zgodnie PN EN 13508

- INFORMACJA O PODWYKONAWCACH

  - Zamawiający dopuszcza możliwość powierzenia przez Wykonawcę części zamówienia podwykonawcom na zasadach określonych w par. 56 Regulaminu.

  - Zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę w formularzu ofertowym części zamówienia, której wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcy/ podwykonawcom

3.A WYMAGANIA DOTYCZĄCE UMOWY O PODWYKONAWSTWO, KTÓREJ PRZEDMIOTEM SĄ ROBOTY BUDOWLANE

Wymagania dotyczące umowy o podwykonawstwo zawarte są w par. 56 Regulaminu.

- W NINIEJSZYM POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO ZAMAWIAJĄCY:

  - nie dopuszcza składania ofert częściowych,

  - nie dopuszcza ofert wariantowych,

  - nie przewiduje zawarcia umowy ramowej,

  - nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej,

  - nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu,

  - nie przewiduje rozliczeń w walutach obcych,

  - nie przewiduje udzielania zaliczek na poczet wykonania zamówienia.

- ZAMÓWIENIA UZUPEŁNIAJĄCE

  - Zamawiający przewiduje realizację zamówień uzupełniających, stanowiących nie więcej niż 30% wartości zamówienia podstawowego i polegających na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówień, które obejmuje zakres niniejszego zamówienia.

  - Wykonawca wyłoniony w niniejszym postępowaniu, w odniesieniu do zamówień uzupełniających zobowiązany jest zastosować stawki jednostkowe nie wyższe niż wynikające ze złożonej oferty.

- TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA:

Max 2 miesiące od daty podpisania umowy.

7. SPOSÓB POROZUMIEWANIA SIĘ POMIĘDZY ZAMAWIAJĄCYM A WYKONAWCAMI

7.1 W postępowaniu oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i wykonawcy przekazują pisemnie, drogą elektroniczną (via e-mail) lub faksem. Każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.

7.2 Oświadczenie, wniosek, zawiadomienie, zapytanie lub informację uważa się za wniesione z chwilą, gdy dotarły do drugiej strony w taki sposób, że mogła zapoznać się z ich treścią. W przypadku braku potwierdzenia otrzymania wiadomości przez wykonawcę domniemywa się, iż pismo wysłane przez Zamawiającego na ostatni znany adres mailowy lub numer faksu podany przez wykonawcę zostało mu doręczone w sposób umożliwiający zapoznanie się wykonawcy z tym pismem.

7.3 W wypadku złożenia oferty przez wykonawców występujących wspólnie – korespondencja będzie kierowana na adres korespondencyjny (odpowiednio: e-mail, fax) lidera Konsorcjum bądź pełnomocnika, ze skutkiem doręczenia dla wszystkich podmiotów składających wspólną ofertę.

7.4 Na wniosek wykonawcy Zamawiający przekaże w terminie 5 dni specyfikację istotnych warunków zamówienia, udostępnioną na stronie internetowej Zamawiającego, za pobraniem opłaty pokrywającej koszty jej druku i przekazania. We wniosku o przekazanie SIWZ należy podać:

- nazwę i adres wykonawcy,

- nr telefonu i faksu,

- imię i nazwisko osoby upoważnionej do kontaktów z Zamawiającym w sprawach dotyczących niniejszego postępowania,

- znak postępowania

### Specyfikację istotnych warunków zamówienia można także odebrać w siedzibie Zamawiającego: Zakład Energetyki Cieplnej, Wodociągów i Kanalizacji w Choroszczy Spółka z o.o.

### Adres: 16-070 CHOROSZCZ, ul. H. Sienkiewicza 25a, pokój nr 4 w godzinach pracy Zamawiającego.

8. OSOBY UPRAWNIONE DO KONTAKTÓW

Osobami uprawnionymi do kontaktowania się z Wykonawcami w zakresie zamówienia są:

  - w zakresie merytorycznym: Eliza Wierzbowska

  - w zakresie formalno-prawnym: Andrzej Augustynowicz

Korespondencję kierować na adres siedziby Zamawiającego,

e-mail: kontakt@zec-choroszcz.pl,  faks: 85 719 11 08

9. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

9.1 O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące:

- posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;

- posiadania wiedzy i doświadczenia;

- dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

- sytuacji ekonomicznej i finansowej.

9.2 O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy łącznie:

- odpowiednio na dzień składania ofert i w zakresie wskazanym w SIWZ - wykażą, że spełniają warunki udziału w postępowaniu - opis poniżej

- odpowiednio na dzień składania ofert i w zakresie wskazanym w SIWZ - wykażą, że brak jest podstaw do wykluczeniu - opis poniżej

10. OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

W celu wykazania przez wykonawców spełniania warunków udziału w postępowaniu Zamawiający, wymaga złożenia następujących oświadczeń i dokumentów, zgodnie z dokonanym poniżej opisem sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu.

10.1 Warunek I: uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli

przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, zamawiający odstępuje od    uszczegółowienia wymagań w zakresie tego warunku.

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku:

Ocena spełnienia tego warunku zostanie dokonana na podstawie złożonego oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu.

Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie złożą wspólne oświadczenie podpisane przez każdego z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie lub osobę odpowiednio upełnomocnioną do reprezentowania ich w postępowaniu lub reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

10.2 Warunek II: posiadanie wiedzy i doświadczenia

Warunek posiadania wiedzy i doświadczenia Zamawiający uzna za spełniony, jeżeli wykonawca dołączy do oferty wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone. Zał. nr 5 do SIWZ stanowi wzór wykazu robót o którym mowa wyżej.

10.3 Warunek III: dysponowanie odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia

- POTENCJAŁ TECHNICZNY

Zamawiający odstępuje od uszczegółowienia wymagań w zakresie tego warunku.

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Ocena spełnienia tego warunku zostanie dokonana na podstawie złożonego oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu.

- POTENCJAŁ OSOBOWY

Warunek dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia Zamawiający uzna za spełniony jeżeli wykonawca dołączy do oferty:

- wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę, jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami,

- oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień. ( należy złożyć  kopię dokumentu potwierdzająca posiadane uprawnienia, oraz aktualny wpis na właściwą listę inżynierów)

Wykaz i oświadczenie sporządzić wg wzoru druku stanowiącego odpowiednio załącznik nr 6 i 7 do SIWZ.

10.4 Warunek IV: sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Warunek ten Zamawiający uzna za spełniony, jeżeli Wykonawca spełni następujące warunki dotyczące sytuacji ekonomicznej i finansowej:

- posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości co najmniej  500 000 zł.

- posiada opłaconą polisę odpowiedzialności cywilnej obejmującą swym zakresem ochrony nienależytego wykonania umowy oraz czyn niedozwolony opiewającą z sumą gwarancyjną na minimum 1 000 000 zł, oraz z limitem na czyste straty finansowe kwota 100 000 zł dodatkowo zakres ochrony powinien obejmować OC pracodawcy za wypadki przy pracy, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający zawarcie ubezpieczenia z zakresem w/w, że wykonawca jest ubezpieczony.

Warunek ten Zamawiający uzna za spełniony, jeżeli Wykonawca dołączy do oferty następujące dokumenty:

- opłaconą polisę odpowiedzialności cywilnej obejmującą swym zakresem ochrony nienależytego wykonania umowy oraz czyn niedozwolony opiewającą z sumą gwarancyjną na minimum 1 000 000zł, oraz z limitem na czyste straty finansowe kwota 100 000zł dodatkowo zakres ochrony powinien obejmować OC pracodawcy za wypadki przy pracy, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający zawarcie ubezpieczenia z zakresem w/w, że wykonawca jest ubezpieczony;

- informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy na wysokość min. 500 000 zł, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

Uwaga:

Warunki udziału w postępowaniu zostaną ocenione zgodnie z opisanym sposobem dokonywania oceny spełniania warunków, jako spełnione/nie spełnione na podstawie zaświadczeń, oświadczeń i dokumentów opisanych i wymaganych w części 10  SIWZ, będących załącznikami do oferty Wykonawcy.

Wykonawca nie może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, finansowym, ekonomicznym innych podmiotów lub osobach zdolnych do wykonania zamówienia. Wykonawca musi samodzielnie wykazać spełnienie wszystkich warunków udziału w postępowaniu.

11. WYKAZ OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU WYKAZANIA BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

  - Wykonawca na żądanie Zamawiającego i w zakresie przez niego wskazanym jest zobowiązany wykazać odpowiednio, nie później niż na dzień składania ofert, spełnianie warunków, o których mowa w niniejszej SIWZ. Wykonawca składa wraz z ofertą oświadczenia i dokumenty potwierdzające spełnianie tych warunków, a także oświadczenia i dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania.

  - W celu oceny spełnienia przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu, których opis sposobu oceny spełniania został dokonany w ogłoszeniu o zamówieniu i specyfikacji, Zamawiający wymaga od wykonawcy złożenia następujących oświadczeń i dokumentów:

    - Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu. Dla wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie warunek oceniany będzie, jako spełniony łącznie, a Zamawiający wymaga złożenia tego oświadczenia jedynie w stosunku do wykonawcy lub wykonawców, którzy pojedynczo lub łącznie spełniają poszczególny warunek udziału w postępowaniu (sporządzone według wzoru druku - załącznik nr 1 do SIWZ),

    - wykaz robót budowlanych o którym mowa w pkt. 10.2 SIWZ w zakresie i formie tam określonej ( sporządzony wg wzoru druku - załącznik nr 5 do SIWZ),

    - wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia o którym mowa w pkt. 10.3 SIWZ w zakresie i formie tam określonej (sporządzony wg wzoru druku - załącznik nr 6 do SIWZ),

    - oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień, (sporządzone wg wzoru druku stanowiącego załącznik nr 7 do SIWZ),

    - opłaconą polisę odpowiedzialności cywilnej obejmującą swym zakresem ochrony nienależytego wykonania umowy oraz czyn niedozwolony opiewającą z sumą gwarancyjną na minimum 1 000 000 zł, oraz z limitem na czyste straty finansowe kwota 100 000 zł dodatkowo zakres ochrony powinien obejmować OC pracodawcy za wypadki przy pracy, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający zawarcie ubezpieczenia z zakresem w/w , że wykonawca jest ubezpieczony

    - informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy na wysokość min. 500 000 zł, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

  - W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w Regulaminie, Zamawiający wymaga od wykonawcy złożenia następujących oświadczeń i dokumentów

- oświadczenie, że brak jest podstaw do wykluczenia wykonawcy na podstawie Regulaminu. Dla wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, każdy wykonawca musi złożyć oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia (sporządzone według wzoru druku załącznik nr 2 do SIWZ),

- aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji,  wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,

- aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,

- aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

Uwaga!

W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie dokumenty o których mowa w pkt. 11.3 SIWZ składa każdy z wykonawców oddzielnie.

O zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie Regulaminu.

W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu  zgodnie z Regulaminem.

  - Obowiązek złożenia listy podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz. 331, z późn. zm.) albo informacji o tym, że wykonawca nie należy do grupy kapitałowej

Wykonawca zobowiązany jest złożyć oświadczenie stanowiące informację o tym, iż nie należy do grupy kapitałowej, o której mowa w ustawie o ochronie konkurencji i konsumentów (zob. formularz ofertowy zał. nr 3 do SIWZ).

W innym wypadku tj., gdy wykonawca należy do grupy kapitałowej wykreśla/usuwa z formularza ofertowego właściwy zapis oraz załącza do oferty listę podmiotów należących do tej samej, co wykonawca grupy kapitałowej W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie informację o nienależeniu do grupy kapitałowej albo listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej składa każdy z Wykonawców oddzielnie.

  - Informacje dodatkowe dotyczące wykonawców mających siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

- Wykonawca mający siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentu, o którym mowa w pkt 11.3 ppkt 2-4  SIWZ składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że:

- nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,

- nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

- Jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w ust. 1, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione do reprezentacji wykonawcy, złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem.

- W przypadku wątpliwości, co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, z wnioskiem o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących przedłożonego dokumentu.

  - Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia.

- Przepisy regulaminu dotyczące wykonawcy stosuje się odpowiednio do wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.

- Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia powinni spełniać warunki udziału w postępowaniu oraz złożyć dokumenty potwierdzające spełnianie tych warunków zgodnie z zapisami zawartymi w punkcie 10 SIWZ. Każdy z wykonawców jest zobowiązany złożyć dokumenty wymienione w pkt 11.3 SIWZ, a wspólnie lub odrębnie – oświadczenie wymienione w 11.2 SIWZ.

- Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w niniejszym postępowaniu albo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Dokument ustanawiający pełnomocnika musi zawierać umocowanie oraz zakres pełnomocnictwa.

- Pełnomocnictwo w oryginale lub kopii poświadczonej notarialnie należy dołączyć do oferty.

- Wszelka korespondencja oraz rozliczenia prowadzone będą wyłącznie z pełnomocnikiem.

- Wypełniając formularz oferty, jak również inne dokumenty powołujące się na wykonawcę w miejscu np. nazwa, adres wykonawcy należy wpisać również dane dotyczące pełnomocnika.

- Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy.

- W przypadku wyboru oferty wykonawców wspólnie ubiegających się o wykonanie zamówienia, Zamawiający może żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego umowy regulującej współpracę tych wykonawców.

  - Poleganie na zasobach innych podmiotów:

Zamawiający nie dopuszcza możliwości korzystania przez Wykonawcę z zasobów innych podmiotów. Wszystkie warunki udziału w postępowania Wykonawca musi spełnić samodzielnie.

  - Informacje dodatkowe dotyczące dokumentów

- Wymagane dokumenty należy złożyć w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę (na każdej zapisanej stronie). W przypadku składania elektronicznych dokumentów powinny być one opatrzone przez Wykonawcę bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu.

- Wymagane oświadczenia muszą być złożone w formie oryginału.

- W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, kopie dokumentów dotyczących odpowiednio wykonawcy są poświadczone za zgodność z oryginałem odpowiednio przez pełnomocnika wykonawców lub poszczególnych wykonawców.

- Zamawiający będzie żądał przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu wtedy, gdy złożona kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości, co do jej prawdziwości.

- Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.

- Zamawiający wzywa wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożyli wymaganych przez Zamawiającego dokumentów do ich złożenia w wyznaczonym terminie, chyba że mimo ich złożenia oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania. Złożone na wezwanie Zamawiającego oświadczenia i dokumenty powinny potwierdzać spełnianie przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu nie później niż w dniu, w którym upłynął termin składania ofert.

- Zamawiający wzywa także, w wyznaczonym terminie, do złożenia wyjaśnień dotyczących oświadczeń lub dokumentów.

- WYJAŚNIENIA DOTYCZĄCE SIWZ

  - Wykonawca może zwracać się do Zamawiającego o wyjaśnienia dotyczące treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, kierując swoje zapytania pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną na adres Zamawiającego.

  - Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.

  - Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji wpłynął po upływie terminu, o którym mowa w pkt. 12.2, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpatrzenia.

  - Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, o którym mowa w pkt. 12.2.

  - Zamawiający przekaże treść zapytań wraz z wyjaśnieniami wszystkim wykonawcom, którym przekazano SIWZ, bez ujawniania źródła zapytania oraz zamieści na stronie internetowej, na której udostępniono SIWZ.

  - Wszelkie pytania i wątpliwości dotyczące prowadzonego postępowania należy kierować na adres Zamawiającego, podany w specyfikacji.

  - W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Dokonaną w ten sposób zmianę Zamawiający przekaże niezwłocznie wszystkim wykonawcom, którym przekazano specyfikację istotnych warunków zamówienia oraz zamieści na stronie internetowej na której udostępniono specyfikację.

- WADIUM

  - Zamawiający żąda od wykonawców wniesienia wadium w kwocie 10 000 zł (słownie: dziesięć  tysięcy złotych).

  - Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:

- pieniądzu,

- poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym,  że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,

- gwarancjach bankowych,

- gwarancjach ubezpieczeniowych

- poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

  - Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego:

NR KONTA: 64 8060 0004 0130 5542 2000 0010 z dopiskiem: wadium na: „Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej wraz z przyłączami do granicy pasa drogowego w ul. Sarosieka i Alei Niepodległosci w Choroszczy ”.

Do oferty należy dołączyć kopię polecenia przelewu potwierdzoną za zgodność z oryginałem.

  - Wadium wnoszone w innych dopuszczonych przez Zamawiającego formach niż pieniądz należy złożyć w oryginale wraz z ofertą,

  - W przypadku składania przez Wykonawcę wadium w formie gwarancji lub poręczeń, powinny być one bezwarunkowe i nieodwołalne, płatne na pierwsze żądanie, sporządzone  zgodnie z obowiązującym prawem i winny zawierać następujące elementy:

- nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji / poręczenia (Zamawiającego), gwaranta/poręczyciela (banku lub instytucji ubezpieczeniowej udzielających gwarancji/poręczenia) oraz wskazanie ich siedzib,

- określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją/poręczeniem,

- kwotę gwarancji/poręczenia,

- termin ważności gwarancji/poręczenia,

- zobowiązanie gwaranta do: „zapłacenia kwoty gwarancji/poręczenia  na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego zawierające oświadczenie, iż Wykonawca, którego ofertę wybrano:

- odmówił podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie,

- nie wniósł zabezpieczenia należytego wykonania umowy,

- zawarcie umowy stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, /dopuszcza się równoważną treść zobowiązania/

## Termin wniesienia wadium.

Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert, przy czym wniesienie wadium w pieniądzu za pomocą przelewu bankowego Zamawiający będzie uważał za skuteczne tylko wówczas, gdy bank prowadzący rachunek Zamawiającego potwierdzi, że otrzymał taki przelew przed upływem terminu składania ofert.

W wymienionym przypadku dołączenie do oferty kopii polecenia przelewu wystawionego przez Wykonawcę jest warunkiem koniecznym, ale niewystarczającym do stwierdzenia przez Zamawiającego terminowego wniesienia wadium przez Wykonawcę.

## Zwrot wadium

## Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium według zasad określonych w Regulaminie.

## Utrata wadium

Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana:

- odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie;

- nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy;

- zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy;

- OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT

  - Ofertę składa się pod rygorem nieważności w formie pisemnej.

  - Oferta musi być sporządzona w języku polskim, w formie zapewniającej pełną czytelność jej treści pod rygorem nieważności. Dokumenty składające się na ofertę w języku obcym winny być składane wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez Wykonawcę.

  - Dokumenty są składane w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę, za wyjątkiem dokumentu pełnomocnictwa, który należy złożyć w formie oryginału lub kopii potwierdzonej notarialnie. Oświadczenia i formularz oferty należy złożyć w formie oryginału.

  - Nie dopuszcza się składania ofert w formie elektronicznej.

  - Treść oferty musi odpowiadać treści SIWZ.

  - Ofertę należy sporządzić zgodnie z wymaganiami określonymi w SIWZ oraz dołączyć wszystkie wymagane dokumenty i oświadczenia.

  - Wszystkie dokumenty składające się na ofertę powinny być podpisane przez osobę upoważnioną do występowania w imieniu wykonawcy (uprawnioną zgodnie z odpisem z Krajowego Rejestru Sądowego) albo przez osobę umocowaną przez osobę uprawnioną; w przypadku składania oferty wspólnej – przez pełnomocnika Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.

  - Zamawiający uznaje, że podpisem jest złożony własnoręcznie znak, z którego można odczytać imię i nazwisko podpisującego, a jeżeli ten znak nie jest czytelny lub nie zawiera pełnego imienia i nazwiska, to znak musi być uzupełniony pieczęcią lub w inny sposób umożliwić odczytanie imienia i nazwiska podpisującego.

  - Poprawki powinny być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem/parafą osoby upoważnionej.

  - Koszt sporządzenia i złożenia oferty ponosi wykonawca.

  - Wykonawca wskaże w ofercie tę część zamówienia, której wykonanie powierzy podwykonawcom. Informację w tym zakresie należy umieścić na formularzu ofertowym.

  - Nie później niż w terminie składania ofert wykonawca może zastrzec te informacje w ofercie, które nie mogą być udostępniane, ponieważ zawierają tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tekst jedn. Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz.1503 ze. zm.) Załączniki zawierające informacje zastrzeżone należy podkreślić w wykazie załączników do oferty i umieścić w oddzielnym pakiecie spiętym, ponumerowanym i opatrzonym nazwą: „Załączniki zastrzeżone”. Wykonawca nie może zastrzec informacji dotyczących oferowanej ceny i oferowanego terminu realizacji zamówienia.

  - Zaleca się, aby wszystkie strony oferty były ponumerowane i połączone w sposób trwały, zapobiegający możliwości dekompletacji jej zawartości.

  - Zaleca się aby oferta zawierała dane Wykonawcy, dotyczące numeru REGON, NIP, adresu poczty elektronicznej, nr telefonu i faksu.

  - Wykonawca może wprowadzić zmiany, poprawki, modyfikacje i uzupełnienie złożonej oferty tylko przed upływem terminu składania ofert. Wykonawca zobowiązany jest wówczas złożyć pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian według takich samych zasad jak składana oferta tj. w kopercie, przy czym koperty te powinny być oznakowane napisem „ZMIANA”. Koperty te zostaną otwarte przy otwieraniu oferty Wykonawcy, który wprowadził zmiany.

  - Wykonawca może wycofać się z postępowania przed upływem terminu składania ofert poprzez złożenie pisemnego zawiadomienia z napisem na kopercie "WYCOFANIE”. Koperta taka zostanie otwarta w pierwszej kolejności. Koperty z ofertami wycofanymi nie będą otwierane.

  - Wykonawca Powinien umieścić ofertę w dwóch kopertach.

Koperta zewnętrzna ma być zaadresowana według poniższego wzoru:

ZAMAWIAJĄCY: Adres ………………………………………….………… OFERTA W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA: „Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej wraz z przyłączami do granicy pasa drogowego w ul. Sarosieka i Alei Niepodległosci w Choroszczy ”. Znak sprawy ZP.1.06.2017 NIE OTWIERAĆ PRZED 27.06.2017 godz. 10.15

  - Koperta wewnętrzna poza oznakowaniem jak wyżej musi być opisana dodatkowo nazwą i adresem wraz z numerami telefonów i faksów wykonawcy. Ma to zapewnić możliwość zwrotu oferty wykonawcy w stanie nienaruszonym w przypadku stwierdzenia złożenia oferty po terminie.

  - Opakowanie ofert spełnia funkcję porządkową, nieobarczoną rygorem odrzucenia oferty, jednakże w przypadku innego opakowania i oznaczenia oferty, lub jego braku, wykonawca składający ofertę ponosi ryzyko z tego faktu wynikające.

- TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

  - Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni od ostatecznego terminu składania ofert.

  - Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

  - Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym, że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.

  - Przedłużenie terminu związania ofertą jest dopuszczalne z jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwe, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą. Jeżeli przedłużenie terminu związania ofertą dokonywane jest po wyborze oferty, obowiązek wniesienia nowego wadium lub jego przedłużenia dotyczy jedynie Wykonawcy, którego oferta została wybrana, jako najkorzystniejsza.

- MIEJSCE TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

  - Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego, w  sekretariacie pokój nr 2 .

  - Termin składania ofert upływa dnia 27.06.2017r. o godz. 10.00

  - Za termin złożenia oferty przyjmuje się datę i godzinę wpływu oferty do siedziby Zamawiającego. Ofertę złożoną po terminie Zamawiający zwróci wykonawcy niezwłocznie.

  - Otwarcie ofert nastąpi w dniu 27.06.2017r. godz. 10.15 w siedzibie Zamawiającego.

  - Otwarcie ofert jest jawne i następuje bezpośrednio po upływie terminu do ich składania, z tym, że dzień, w którym upływa termin składania ofert jest dniem ich otwarcia.

  - Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

  - Po otwarciu oferty Zamawiający poda imię i nazwisko, nazwę firmy oraz adres wykonawcy, którego oferta jest otwierana, a także informacje dotyczące ceny oferty, terminu wykonania zamówienia publicznego, okresu gwarancji.

  - W przypadku, gdy wykonawca nie był obecny przy otwieraniu ofert, na jego wniosek, Zamawiający prześle mu informacje, które zostały ogłoszone na sesji otwarcia ofert.

- OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY

  - Wykonawca w przedstawionej ofercie winien zaoferować cenę kompletną za wykonanie zamówienia.

  - W formularzu ofertowym należy podać cenę całkowitą oferty:

- bez podatku VAT,

- podatek VAT,

- łącznie z podatkiem VAT

  - Prawidłowe ustalenie podatku VAT należy do obowiązków Wykonawcy zgodnie z przepisami ustawy o podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowym. Zamawiający nie uzna za oczywistą omyłkę i nie będzie poprawiał błędnie ustalonego podatku VAT.

  - Cena winna być wyrażona w złotych polskich do dwóch miejsc po przecinku, tj. do pełnego grosza i określić wartość wykonania przedmiotu zamówienia w terminie jego realizacji, zgodnie z ustalonym w umowie terminem.

  - Cena oferty musi zawierać wszelkie koszty niezbędne do zrealizowania zamówienia wynikające wprost z opisu przedmiotu zamówienia, jak również w niej nie ujęte, a bez których nie można realizować zamówienia, w tym koszt wszelkich uzgodnień, opinii, decyzji, zezwoleń. Nie przewiduje się żadnej refakturyzacji.

  - Przygotowując ofertę Wykonawca ma obowiązek zapoznać się z dokumentacją projektową, Specyfikacją Techniczną Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych i z terenem przyszłej budowy. W wycenie należy uwzględnić koszty składowania i utylizacji ziemi z wykopów. Wszelkie podane w dokumentacji projektowej rozwiązania materiałowe oraz wskazanie producentów i dystrybutorów materiałów i urządzeń podane w w/w dokumentacji są przykładowe i służą określeniu standardów technicznych inwestycji, w celu zapewnienia obiektywnych warunków porównania ofert. Cena oferty musi uwzględniać standardy, jakość i walory użytkowe materiału i urządzenia nie niższe niż zaproponowane w dokumentacji projektowej. Zamawiający podkreśla, że przy kalkulacji ceny oferty należy uwzględnić podatek VAT oraz bezwzględnie wszystkie koszty związane z ich realizacją zgodnie z projektem, współczesną wiedzą techniczną, instrukcjami i wymaganiami producentów, Polskimi Normami oraz najwyższą, jakością robót.

  - Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą prowadzone będą złotych polskich.

  - Zaoferowana cena ofertowa będzie ceną ryczałtową.

  - Wykonawca oblicza cenę ofertową przedmiotu zamówienia na podstawie projektu,  Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót, informacji z SIWZ oraz własnej kalkulacji.

  - Załączone do dokumentacji projektowej przedmiary robót budowlanych są jedynie materiałem pomocniczym dla wykonawców.

UWAGA!

Przedmiary robót nie stanowią o zakresie przedmiotu zamówienia, a są jedynie uzupełniającym źródłem informacji, nie stanowią opisu przedmiotu zamówienia i nie są podstawą do określenia ceny oferty.

W wypadku ewentualnych rozbieżności, jako nadrzędne należy przyjmować informacje zawarte w projekcie, w drugiej kolejności w specyfikacji, a w trzeciej kolejności w przedmiarze robót.

  - Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, będzie zobowiązany przedłozyć przed popdsaniem umowy kosztorys szczegółowy .

  - Kosztorysowanie dla ewentualnych robót dodatkowych, zamiennych będzie odbywało się wg danych (cen jednostkowych) z kosztorysu Wykonawcy, z zamówienia podstawowego lub w przypadku ich braku, ze średnich stawek z kwartalnika Sekocenbud na kwartał poprzedzający zastosowanie go do wykonania robót, w szczególności:

- ceny materiałów wraz z kosztami zakupu przyjęte będą wg średnich cen kwartalnika Sekocenbud na kwartał poprzedzający okres wbudowania, a w przypadku ich braku na podstawie faktur zakupu przedstawionych przez Wykonawcę, a zaakceptowanych przez Zamawiającego.

- ceny sprzętu przyjęte będą – wg średnich cen sprzętu z kwartalnika Sekocenbud na kwartał poprzedzający zastosowanie go do wykonania robót.

  - Ceny wymienione przez Wykonawcę w ofercie nie będą podlegać waloryzacji w trakcie wykonywania przedmiotu zamówienia.

  - Zamawiający nie dopuszcza przedstawienia ceny w kilku wariantach, w zależności od zastosowania rozwiązań.

  - Oferta z rażąco niską ceną.

- Jeżeli cena oferty wydaje się rażąco niska w stosunku do przedmiotu zamówienia i budzi wątpliwości Zamawiającego co do możliwości wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi przez Zamawiającego lub wynikającymi z odrębnych przepisów, w szczególności jest niższa o 30% od wartości zamówienia lub średniej arytmetycznej cen wszystkich złożonych ofert, Zamawiający zwraca się o udzielenie wyjaśnień, w tym złożenie dowodów, dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny

- Obowiązek wykazania, że oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny, spoczywa na wykonawcy.

- Zamawiający odrzuca ofertę wykonawcy, który nie złożył wyjaśnień lub jeżeli dokonana ocena wyjaśnień wraz z dostarczonymi dowodami potwierdza, że oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia.

- OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT

  - Zamawiający oceni i porówna jedynie te oferty, które:

- zostaną złożone przez Wykonawców nie wykluczonych przez Zamawiającego z niniejszego postępowania;

- nie zostaną odrzucone przez Zamawiającego.

  - Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami:

| l.p. | Kryterium | Znaczenie procentowe kryterium | Maksymalna ilość punktów jakie może otrzymać oferta za dane kryterium |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Cena ofertowa brutto ( C ) | 60 % | 60 punktów |
| 2. | Okres gwarancji (G) | 20 % | 20 punktów |
| 3. | Termin wykonania (T) | 20 % | 20 punktów |

  - Ustala się następujący sposób oceny ofert:

Oferty będą punktowane wg następującego wzoru

L= C+G+D

gdzie:

L – liczba wszystkich punktów uzyskanych przez badaną ofertę,

C – liczba punktów uzyskanych w kryterium „Cena”

G – liczba punktów uzyskanych w kryterium  „Okres gwarancji”

T – liczba punktów uzyskanych w kryterium ,,Termin Wykonania”

- OPIS SPOSOBU OCENY OFERT W KRYTERIUM CENA ( C )

oferty w kryterium C (ceny) będą oceniane według następującego wzoru:

oferta z najniższą ceną

C =  --------------------------------------  x 60 		liczba punktów dla danej oferty 			 oferta badana				            w kryterium ceny

Oferta z najniższą ceną w kryterium ceny uzyskuje 60 pkt

- OPIS SPOSOBU OCENY OFERT W KRYTERIUM OKRES GWARANCJI (G)

Kryterium – Okres gwarancji – 20 % (max. 20 punktów)

Wartość punktowa przyznawana w kryterium: „Okres gwarancji” na wykonany przedmiot zamówienia przedstawia się następująco:

Min 36 miesięcy gwarancji na wykonany przedmiot zamówienia – 10 pkt.

Min 48 miesięcy gwarancji na wykonany przedmiot zamówienia – 15 pkt.

Min 60 miesięcy gwarancji na wykonany przedmiot zamówienia – 20 pkt.

Przyjęcie dłuższego okresu gwarancji niż 60 miesięcy nie spowoduje przyznania dodatkowych punktów

Przyjęcie krótszego okresu gwarancji niż 36 miesięcy spowoduje odrzucenie oferty.

- OPIS SPOSÓBU OCENY OFERT W KRYTERIUM TERMIN WYKONANIA (T)

Kryterium – Terminm wykonania  – 20 % (max. 20 punktów)

Wartość punktowa przyznawana w kryterium: „Termin wykonania ” na wykonany przedmiot zamówienia przedstawia się następująco

Termin wykonania od momentu zawarcia umowy dwa miesiące – 10 pkt.

Termin wykonania od momentu zawarcia umowy jeden miesiąc – 20 pkt.

Przyjęcie krótszego okresu wykonani niż jeden miesiąc nie spowoduje przyznania dodatkowych punktów.

  - Za najkorzystniejszą zostaje uznana oferta, która uzyskała największą ilość punktów L – czyli sumę punktów wszystkich  kryteriów.

  - W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców  wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

  - Zamawiający poprawia w ofercie:

- oczywiste omyłki pisarskie,

- oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek,

- inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty niezwłocznie zawiadamiając o tym wykonawcę, którego oferta została poprawiona.

  - Zamawiający udzieli zamówienia wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w specyfikacji istotnych warunków zamówienia i została oceniona, jako najkorzystniejsza w oparciu o podane w specyfikacji kryteria oceny ofert.

- ZABEZPIECZENIE WYKONANIA UMOWY

  - Zamawiający będzie żądać od WYKONAWCY, którego oferta została wybrana, jako najkorzystniejsza, wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w tym roszczeń z tytułu rękojmi lub udzielonej gwarancji w wysokości 6 % ceny całkowitej podanej w ofercie – brutto.

  - Zabezpieczenie może być wnoszone w:

- Pieniądzu

- Poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym

- Gwarancjach bankowych

- Gwarancjach ubezpieczeniowych

- Poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości

  - Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu Wykonawca wpłaca przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Zamawiającego. Zabezpieczenie musi być wniesione przed podpisaniem umowy.

  - Jeżeli zabezpieczenie wniesiono w pieniądzu, Zamawiający przechowuje je na oprocentowanym rachunku bankowym. Zamawiający zwraca zabezpieczenie wniesione w pieniądzu z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy Wykonawcy.

  - W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu Wykonawca może wyrazić zgodę na zaliczenie kwoty wadium na poczet zabezpieczenia.

  - W trakcie realizacji umowy za zgodą Zamawiającego Wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia na jedną lub kilka form z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i bez zmniejszania jego wysokości.

  - Zamawiający zwraca/zwalnia 70% zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane.

  - Wartość zabezpieczenia roszczenia z tytułu rękojmi za wady lub udzielonej przez Wykonawcę gwarancji wynosi 30% kwoty zabezpieczenia i jest zwracana/zwalniana przez Zamawiającego nie później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi oraz gwarancji.

- ZAWARTOŚĆ OFERT

Zgodnie z postanowieniami niniejszej Specyfikacji Wykonawcy zobowiązani są złożyć następujące dokumenty oraz oświadczenia (wymagane w pkt. 10 i 11 SIWZ):

      - oświadczenie, że Wykonawca spełnia wymogi określone w Regulaminie. Dla Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie warunek oceniany będzie, jako spełniony łącznie (sporządzone według wzoru druku – zał. nr 1 do SIWZ);

      - oświadczenie, że brak jest podstaw do wykluczenia Wykonawcy na podstawie Regulaminu.  Dla Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, każdy Wykonawca musi złożyć oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia (sporządzone wg wzoru druku – zał. nr 2);

      - formularz ofertowy (zał. nr 3 do SIWZ);

      - dowód wniesienia wadium;

      - zaakceptowany – podpisany i wypełniony wzór umowy (zał. nr 4 do SIWZ);

      - dokumenty, o których mowa w pkt 11.5 SIWZ, potwierdzające, że oferowane roboty budowlane odpowiadają określonym wymaganiom;

      - wykaz robót budowlanych, o którym mowa w pkt. 10.2 SIWZ w zakresie i formie tam określonej (sporządzony wg wzoru druku - zał. nr 5 do SIWZ);

      - wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami. Wykaz należy sporządzić wg zał. nr 6 do SIWZ, w zakresie opisanym w pkt. 10.3 SIWZ;

      - oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień - wg wzoru druku stanowiącego zał. nr 7 do SIWZ;

      - opłacona polisa odpowiedzialności cywilnej obejmującą swym zakresem ochrony nienależytego wykonania umowy oraz czyn niedozwolony opiewającą z sumą gwarancyjną na minimum 1 000 000 zł, oraz z limitem na czyste straty finansowe kwota 100 000 zł i zakres ochrony powinien obejmować OC pracodawcy za wypadki przy pracy, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający zawarcie ubezpieczenia z zakresem w/w , że wykonawca jest ubezpieczony,

      - informacja banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, o której mowa w pkt. 10.4 SIWZ,

      - aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt. 2 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie dokument ten składa każdy z Wykonawców oddzielnie;

      - aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika Urzędu Skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;

      - aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;

      - lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz. 331, z późn. zm.) albo informacji o tym, że wykonawca nie należy do grupy kapitałowej –  (zob. formularz ofertowy zał. nr 3 do SIWZ);

- WYBÓR OFERTY ORAZ INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWINIA PUBLICZNEGO

  - Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający jednocześnie zawiadamia wykonawców, którzy złożyli oferty, o:

- wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę) albo imię i nazwisko, siedzibę albo miejsce zamieszkania i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano, uzasadnienie jej wyboru oraz nazwy (firmy) albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację;

- wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i prawne;

- wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne;

  - Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zamieści informacje, o których mowa pkt 21.1 SIWZ, na stronie internetowej oraz w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie.

  - Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze oferty.

  - Jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą wśród pozostałych ofert bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny.

  - Jeżeli najkorzystniejszą ofertę złożą wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, Zamawiający wymaga przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego przedstawienia umowy regulującej współpracę tych wykonawców. Umowa taka określać ma między innymi sposób reprezentowania wykonawców występujących wspólnie oraz zakres i rodzaj odpowiedzialności poszczególnych wykonawców za wykonanie zamówienia, z zastrzeżeniem, że umowa musi zawierać zapis o solidarnej odpowiedzialności wykonawców wobec Zamawiającego.

  - Umowa zostanie zawarta na warunkach określonych w SIWZ oraz zgodnie z wzorem umowy załączonym do specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Wzór umowy stanowi załącznik nr 4 specyfikacji.

  - Podpisanie umowy nastąpi w trybie ustalonym miedzy stronami.

- WARUNKI UNIEWAŻNIENIA POSTĘPOWANIA

  - Zamawiający unieważni postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, jeżeli:

- nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu;

- cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że Zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty;

- postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego.

  - O unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający zawiadamia równocześnie wszystkich wykonawców, którzy:

- ubiegali się o udzielenie zamówienia – w przypadku unieważnienia postępowania przed upływem terminu składania ofert;

- złożyli oferty – w przypadku unieważnienia postępowania po upływie terminu składania ofert - podając uzasadnienie faktyczne i prawne.

- POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ

Wykonawcy przysługują środki ochrony prawnej określone w § 57 oraz § 58 Regulaminu.

- WZÓR UMOWY ORAZ WARUNKI ZMIANY UMOWY

  - Zamawiający wymaga od Wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie nin. zamówienia publicznego na warunkach określonych we wzorze, stanowiącym załącznik nr 4 do specyfikacji.

  - Zamawiający dopuszcza możliwość dokonania istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku wystąpienia nw. okoliczności, z uwzględnieniem podanych warunków ich wprowadzenia:

    - w wypadku zmian podmiotowych po stronie Wykonawcy, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa;

    - w wypadku zmian formy zabezpieczenia należytego wykonania umowy;

    - w wypadku niemożliwych do przewidzenia niekorzystnych warunków atmosferycznych, które mają wpływ na realizację zamówienia publicznego;

    - w wypadku zmian nr rachunku bankowego wykonawcy, na który jest płacone wynagrodzenie;

    - w wypadku przedłużania się uzgodnień zewnętrznych w organach administracji publicznej z przyczyn nieleżących po stronie Wykonawcy;

    - w wypadku, gdy podczas realizacji zamówienia konieczne stanie się wprowadzenie zmian projektowych;

    - w wypadku zmian personelu wykonawcy odpowiedzialnego za realizacje przedmiotu zamówienia- zmiany kluczowych specjalistów przedstawionych w ofercie - Zmiany z inicjatywy Zamawiającego lub Wykonawcy, w każdym uzasadnionym przypadku za uprzednią pisemną zgodą Zamawiającego, akceptującego nowego specjalistę, pod warunkiem, że spełnia on kryteria przyjęte w SIWZ;

    - w wypadku zmian terminu wykonania umowy lub jej części. W przypadku opóźnienia w realizacji robót budowlanych nieleżącego po stronie wykonawcy (wady i braki projektu, etc.) Strony umowy podpiszą aneks do umowy przedłużający okres wykonywania usługi o niezbędny czas;

    - w wypadku zmian przepisów prawa związanych z realizacją zamówienia (VAT, przepisy branżowe związane z przedmiotem zamówienia);

    - w wypadku zmian stanu prawnego lub faktycznego, które mają wpływ na treść zawartej umowy, jeżeli taka zamiana leży w interesie publicznym;

    - w wypadku zmiany terminu realizacji zamówienia przez jego przedłużenie ze względu na przyczyny leżące po stronie Zamawiającego dotyczące np. braku przygotowania/przekazania miejsca realizacji/dostawy, oraz inne niezawinione przez Strony przyczyny spowodowane przez tzw. „siłę wyższą" np. pożar, zalanie itp.;

    - w wypadku wydłużenia terminu gwarancji, w sytuacji przedłużenia jej przez producenta/Wykonawcę;

    - w wypadku aktualizacji rozwiązań projektowych z uwagi na postęp technologiczny lub zmiany obowiązujących przepisów;

    - w pozostałym zakresie - w sytuacji nieprzewidzianej i niezawinionej przez strony, której wystąpienia strony nie mogły przewidzieć pomimo zachowania należytej staranności;

    - w wypadku zaistnienia innej, niemożliwej do przewidzenia w momencie zawarcia umowy okoliczności prawnej, ekonomicznej lub technicznej, za którą żadna ze stron nie ponosi odpowiedzialności, skutkującej brakiem możliwości należytego wykonania umowy albo zaistnienia okoliczności leżących po stronie Zamawiającego, w szczególności spowodowanych sytuacją finansową, zdolnościami płatniczymi lub warunkami organizacyjnymi lub okolicznościami, które były niemożliwe do przewidzenia w chwili zawarcia umowy.

  - Warunkiem dokonania zmian, o których mowa w pkt. 24.4 jest złożenie wniosku przez stronę inicjującą zmianę, zawierającego:

    - opis zmiany;

    - uzasadnienie zmiany;

    - obliczenie kosztów zmiany, jeżeli zmiana będzie miała wpływ na wynagrodzenie wykonawcy.

  - Zmiana postanowień umowy może nastąpić wyłącznie za zgodą obu stron wyrażona w formie pisemnego aneksu pod rygorem nieważności.

- INFORMACJE KOŃCOWE

Wszystkie załączniki do niniejszej SIWZ stanowią jej integralną część.

Do spraw nieuregulowanych w niniejszej SIWZ  mają zastosowanie przepisy Regulaminu oraz Kodeksu Cywilnego.

Opracował:                                                                                         Zatwierdził:

Główny specjalista ds. rozwoju

Andrzej Augustynowicz                                                         ………………………………